## Slide 1
SAMVA IF
NOME: Cristofer Gaiar Sais TURMA: 4E
SISTEMA DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DE VARIÁVEIS AMBIENTES PARA A INDÚSTRIA FRIGORÍFICA

## Slide 2: SISTEMA DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DE VARIÁVEIS AMBIENTES PARA A INDÚSTRIA FRIGORÍFICA
Coletar, armazenar e disponibilizar dados referentes à temperatura ambiente, umidade relativa do ar e pressão atmosférica de determinados locais de uma unidade frigorífica.
Plataforma de monitoramento web.
Sistema de notificação de anormalidades.
Eficiência do consumo energético.
OBJETIVOS:

## Slide 3: SISTEMA DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DE VARIÁVEIS AMBIENTES PARA A INDÚSTRIA FRIGORÍFICA
Aquisição de dados (temperatura, umidade e pressão) utilizando o ESP-01, o DHT11 e o BMP280.
Log “txt” para armazenamento dos dados coletados.
Envio de dados para o Broker (HiveMQ e ThingsBoard) através do protocolo MQTT.
Armazenamento e visualização dos dados coletados em uma plataforma Web (ThingsBoard).
AVANÇOS:

## Slide 5: SISTEMA DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DE VARIÁVEIS AMBIENTES PARA A INDÚSTRIA FRIGORÍFICA
Definição de pontos críticos para criar notificações de anormalidades.
Notificar anormalidades através de mensagem (através do email, por exemplo).
Estudar e implementar sleep mode no ESP-01
  Modem sleep (Consumo: ~15mA).
  LightSleep (Consumo: ~400 μA).
Elaboração e construção de case para o microcontrolador e os sensores.
PRÓXIMAS ETAPAS:

## Slide 6: SISTEMA DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DE VARIÁVEIS AMBIENTES PARA A INDÚSTRIA FRIGORÍFICA
FIM!